Viljandi linna kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimise riskianalüüs.

1. Kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimise riskianalüüsi tegemise eesmärgiks on analüüsida  reovee ärajuhtimise ja puhastamise (edaspidi teenuse) järjepideva osutamise suutlikkust ja võimet taastada teenuse osutamine selle katkemise korral. Analüüs on aluseks teenuse toimepidevuse plaani koostamisel. Analüüsi koostamisel on lihtsustatult kasutatud toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhendit.

2. Teenuse osutaja on AS Viljandi Veevärk, kelle osa teenuse osutamise mahust on 100 %, teenuse kasutajateks 2819 klienti.

3. Ühiskanalisatsioon on seaduse järgi ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku.

Linnas toimib ühisvoolne kanalisatsioon heitvee vastuvõtmiseks ja ärajuhtimiseks. Kanalisatsioonivõrk on põhiliselt isevoolne. Heitvesi suundub reoveepuhastisse, mis kujutab endast kahte omavahel ühendatud lahtiste mahutite kompleksi kogumahutavusega umbes 6000m3 . Lisaks sellele on vee üks akumulatsioonimahuti mahtuvusega ca. 3000 m3. Andmed reoveepuhasti kohta on toodud Lisas 1. Nendest nähtavalt on reoveepuhasti seisukord hea.   Reovee puhastamiseks kasutatakse mehaanilist ja bioloogilist puhastust. Puhastatud heitvesi suunatakse Tänassilma jõe kaudu Võrtsjärve.

Andmed ühiskanalisatsioonis kasutatavate pumplate kohta on Lisas 2. Nende põhjal on pumplate seisukord hea.

Ühiskanalisatsiooni pikkuseks on 100 km, vanuseks keskmiselt 20 aastat; kanalisatsioonivõrk vajaks  kiiremas korras renoveerimist 27 km ulatuses. Kanalisatsiooni toimimise häirete puhul kulub nende likvideerimisele keskmiselt 2 tundi. Renoveerimise kõrval on oluline ka linnas ühiskanalisatsiooni täielik väljaehitamine kuni 3 km ulatuses. Teenust veel mitte kasutavate kruntide omanike liitumine võimaldaks likvideerida kruntidel olevad kogumis- ja settekaevud ning seeläbi vähendada ka põhjavee saastumise võimalusi.                                                                                                                                          Ühiskanalisatsiooni omanikuks on AS Viljandi Veevärk

Hinnanguliselt on ühiskanalisatsiooni nõrgim lüli ühisvoolne kanalisatsioon, mille tõttu satub kanalisatsiooni ja reoveepuhastisse suur kogus sademevett, mis omakorda häirib reoveepuhasti tööd ja viib tasakaalust välja bioloogilise puhastusprotsessi.

4. Allpool olevas tabelis on toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud teenuse toimepidevuseks. Neid hinnatakse kriitilise tegevuse katkemise võimaliku ajalise tõenäosuse ja teenuse katkemise võimaliku ulatuse järgi:

| Kriitilised tegevused, mis on vajalikud teenuse toimepidevuseks | Hinnang (ühe allpool vastava numbriga), et veerus 1 märgitud kriitiline tegevus võib katkeda kõige tõenäolisemalt - mõne minuti pärast – 5 - mõne tunni pärast – 4 - mõne päeva pärast – 3 - mõne nädala pärast – 2 - mõnede kuude, aastate pärast – 1 | Hinnang, et vastava kriitilise tegevuse katkestus põhjustab teenuse osutamise katkemist alljärgnevas ulatuses: - > 80 … 100 % – 5 - > 50 … 80 % – 4 - > 30 … 50 % – 3 - > 10 … 30 % – 2 - kuni 10 % – 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) heitvee kogumine | 1 | 1 |
| 2) heitvee pumpamine reoveepuhastisse | 2 | 1 |
| 3) reovee puhastamine ja ärajuhtimine | 2 | 5 |

Tabeli täitmise järel veergude 2 ja 3 numbriliste väärtuste korrutamisel saadakse igale veerus 1 toodud kriitilisele tegevusele kriitilisuse punktid suuruses 1 kuni 25. Nende punktide suuruse järgi määratakse riskianalüüsi koostamise juhendi Lisa 1  alusel vastav kriitilisuse aste, mis on  vahemikus tegevus ei ole kriitiline kuni tegevus on väga kriitiline. Seega on käesoleva analüüsi kriitiliste tegevuste  kriitilisuse astmed vastavalt alljärgnevad:

1)        1                                                                                                                                                                2)        2                                                                                                                                                         3)      10

Kriitilisuse astme määratlemine abistab otsustamisel, millise kriitilise tegevuse jaoks tuleks esmajärjekorras kavandada ja rakendada meetmeid kriitilisuse astme alandamiseks.

5. Kriitiliste tegevuste toimimiseks on hädavajalik                                                                                                      1) ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub heitvee vastuvõtmine ja ärajuhtimine,                                                            2) personal – 5 inimest,                                                                                                                                                            3) elektrienergiaga varustamine 2500 kWh ööpäevas.

6. Teenuse osutamise katkestuse võimalikud tagajärjed:                                                                                            1) seiskunud reoveepumplate, reovee ärajuhtimise puudumise tõttu tänavalõikude, keldrite üleujutamine heitveega, mis soodustab ka keskkonnareostuse ja epideemiaohu tekkimist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2) põhjavee reostumine.

7. Teenuse osutamise osalist või täielikku katkestust põhjustavad ohud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1) elektrienergiaga varustamise katkemine,                                                                                                                                                                                       2) torustiku purunemine ettevaatamatu kaevetöö tegemise vms tõttu,                                                                          3) kanalisatsioonivõrku sattunud põlevvedelike või orgaaniliste ainete lagunemise tagajärjel tekkinud plahvatusohtlike gaaside plahvatus süüteallika olemasolul,                                                                                                                                                                                                                                                             4) teenuse osutamist pärssiv kuritahtlik tegevus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5) valingvihmad,                                                                                                                                                                              6) teenuse osutamise tagamiseks vajalike rahaliste vahendite lõppemine.

8. Teenuse osutamisel katkestuste lubatud ajaline piirmäär on 24 tundi .

9. Teadaolevad andmed teenuse osalise või täieliku katkemise juhtude kohta viimastel aastatel  puuduvad.

10. Teenuse osutamise katkestuste tõenäosus on väike, kuna analüüsi koostajate hinnangu järgi katkestusi juhtub väga harva ning see on toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhendi kohaselt vastava tõenäosuse määratlemise kriteeriumiks.

11. Eeldused teenuse osutamise taastamiseks katkemise korral:                                                                                1) Torustike purunemise korral on Veevärgil oma remondimeeskond kes suudab teenuse taastada kogu linna piires,                                                                                                                                                                     2) varu elektritoiteallikate olemasolu reoveepuhastusjaamas.

12. Teenuse osutamise toimepidevuse tagamiseks on järgmised põhitegevused:

1) katkestustest linnavalitsuse teavitamine;

2) kanalisatsioonitorustiku uuendamine 2% aastas;

3) kokkulepped vajalike reservtoiteallikate saamiseks õnnetuste korral;

4) remondiks vajalike materjalide laovaru olemasolu;

5)avariide  tekkepõhjuste ja  nende vältimise võimaluste regulaarne analüüs;

6)koostöö elektri jaotusvõrgu valdajaga elektrienergiaga varustuse taastamisel;

Lisa 1

Andmed reoveepuhasti kohta

| Reoveepuhasti asukoha koordinaadid (Maa-ameti kaardirakenduselt ), X, Y | Kasutuses olevate mahutite mahutavus, m3 (mahutite kaupa) | Mahuti ehitusaasta | Hinnang mahuti seisukorra kohta (korras, vajab remonti või vahetust jne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6470624 595265 | 2x 3000 +3000 | 2004 | Hea, ei vaja remonti |

Lisa 2

Andmed ühiskanalisatsioonivõrgu pumplate kohta

| Pumpla asukoha aadress või koordinaadid | Pumba tähistus | Keskmine pumbatav vee kogus Q(m3/h) / l/sek | Objekti valmimise aasta | Pumba töötundide arv, … h | Pumba varu elektritoiteallika olemasolu (on, ei ole) | Pumba asendamise võimalus avarii korral (on, ei ole) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tüma |  | 180 / 50 | 2005 |  | Ei | 2 pumpa |
| Männimäe |  | 150/ 43 | 2014 |  | Ei | 2 pumpa |
| Kaevu 1 |  | 7 / 0,15 | 2005 |  | Ei | Ei |
| Kaevu 2 |  | 7 / 0,15 | 2005 |  | Ei | Ei |
| Kaevu 3 |  | 5 / 0,1 | 2005 |  | Ei | Ei |
| Musta |  | - / 21 | 1985 |  | Ei | 2 pumpa |
| Karja |  | - / 15 | 1999 |  | Ei | 2 pumpa |
| Kõrgemäe/Roo |  | - / 1,0 | 2005 |  | Ei | 2 pumpa |
| Vesiflirdi |  | 18 / - | 2000 |  | Ei | Ei |
| Vetelpääste |  | - / 3,5 | 2007 |  | Ei | Ei |
| Kanepi |  | 31 / - | 2003 |  | Ei | 2 pumpa |
| Kalevi |  | - / 1,8 | 2007 |  | Ei | 2 pumpa |